## Slide 1: Arduinoを使用したIoTシステムの簡易設定ツール
出口研究室 B4 西高史

## Slide 2: UIを用いたMQTT設定
Arduinoはプログラミングにより動くマイコン
ではプログラミングが苦手な人は
どうすればいいか？
→UIを用いてセンサー・アクチュエータの種類や動く条件などを指定してコードを生成、Arduinoに内容を送信する

## Slide 3: MQTT通信とは
IBM社とEurotech社によって考案された通信プロトコル
モノ同士の通信を前提とした通信プロトコルであり、IoTの世界において有効な通信プロトコルである。

## Slide 4
項目 | MQTT | HTTP
役割 | Publisher Subscriber Broker | Client Server
通信対象 | N:N | 1:1
通信方式 | Publish Subscribe | Request Response
同期 | 同期 | 同期/非同期
固定長 | 2バイト～ | 50バイト～
送信形式 | Topic Value | Header Request Data
電池消費量（比） | 1 | 10～100
表 1 MQTT通信とHTTP通信の比較表

## Slide 5: MQTT
Topic | value
Nishi/room1/temperature | 10
Topic | value
Nishi/room1/temperature | 10
Topic | value
Nishi/room1/temperature | 10
Client
Server
Publisher
Broker
サブスクライバー①
サブスクライバー③
サブスクライバー②
Request
Response
Publish
Subscribe
HTTP通信
MQTT通信

## Slide 6: ①センサー・アクチュエータの作成
使用者
本研究のUI
Sensor
Actuator
Arduino
コード出力
・どういう条件で
・何をしてほしいか（どのセンサー、アクチュエータを使うか）
を設定することによりコードを生成、Arduinoに送る

## Slide 7: ①センサー・アクチュエータの作成
新たなセンサーやアクチュエータを追加したい
→特定の様式を満たすtxtファイルを
insフォルダに追加する

## Slide 8: ②Pub/Subのテスト
使用者
本研究のUI
・①でセンサー・アクチュエータが動作しているかどうか確認したい
・ブローカーの状況を可視化したい
→ブローカーと直接MQTT通信を行う
Server
Pub/Sub
テスト・可視化
MQTT

## Slide 9: ②Pub/Subのテスト

## Slide 10
使用者
本研究のUI
Sensor
Actuator
Server
MQTT
MQTT
Pub/Sub
テスト・可視化
Arduino
コード出力
Arduino
コード出力
MQTT

## Slide 11: UIクラスの遷移図
mqtt_ui
PubConfig
SubConfig
Test
PIf
Pub
Sub
SIf
Test_Display

## Slide 12: mqtt_ui
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑨
⑩
⑫
⑬
⑪
⑧
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

## Slide 13: mqtt_ui
番 | 機能 | 番 | 機能
① | ボードを選択する | ⑪ | MQTT通信のポート番号を入力
② | 使うトピックの数を決める | ⑫ | MQTT通信のユーザー名を入力
③ | ②で設定したトピック数のUIに変更 | ⑬ | MQTT通信のユーザーパスワードを入力
④ | Testのクラスを呼び出す | ⑭ | PubかSubを選択する
⑤ | Wi-FiやMQTTの設定をテキストファイルで保存する | ⑮ | Topicを入力
⑥ | ⑤で保存したファイルを呼び出す | ⑯ | PubConfigまたはSubConfigのクラスを呼び出す
⑦ | Wi-FiのSSIDを入力 | ⑰ | COMポートを入力
⑧ | Wi-Fiのパスワードを入力 | ⑱ | 設定したコードをArduino本体に送る
⑨ | MQTT通信のClientIDを入力 | ⑲ | 設定したコードをArduinoのIDEで開く
⑩ | MQTT通信のサーバー名を入力 |  | 

## Slide 14: PubConfig
パブリッシャーに関する設定 をするUIクラス
設定する内容
Pif Publishする条件を設定する
Pub Publishする内容を設定する

## Slide 15: PIf
Publishする条件を設定するUI
PubConfigにてPIfのコンボボックス
で選択した時に開く。
入力フォームと説明分があり、
説明に従って入力し、OKを押す

## Slide 16: Pub
Publishする内容を設定するUI
PubConfigにてPubのコンボボックス
で選択した時に開く。
入力フォームと説明分があり、
説明に従って入力し、OKを押す

## Slide 17: SubConfig
サブスクライバーに関する設定 をするUIクラス
設定する内容
Sif Subscribeする条件を設定する
Sub Subscribeする内容を設定する

## Slide 18: SIf
Subscribeする条件を設定するUI
SubConfigにてSIfのコンボボックス
で選択した時に開く。
入力フォームと説明分があり、
説明に従って入力し、OKを押す

## Slide 19: Sub
Subscribeする内容を設定するUI
SubConfigにてSubのコンボボックス
で選択した時に開く。
入力フォームと説明分があり、
説明に従って入力し、OKを押す

## Slide 20: Test/Test_Display
テストのTopicを
入力し、Testを
したい内容を
選択、該当する
テスト内容が
表示される。

## Slide 21: 現在の問題点
Arduino本体が同期・非同期の通信を同時にできない（PublishとSubscribeを同時にできない）
  対策：マルチスレッドを導入する
UIでArduinoのファイルを開くとコンパイルができない
  UIとArduinoIDEが共にJava(TM) Platform SE binaryのアプリで動かしていることが原因か
エラーハンドラがない